Proyecto Eléctrico Domiciliario

Tablas de Determinación del Proyecto

        Tabla 1

Conteo de P.M.U.s

Habitación	SLA m² (aproximada)	bocas IUG a instalar	bocas TUG a instalar
Comedor	18.7	3	4 dobles
Dormitorio 1	9.43	1	3 dobles + 1 simple = 4
Dormitorio 2	7.62	2 (luz + ventilador)	3 dobles
Dormitorio 3	9.25	2 (luz + ventilador)	3 dobles
Cocina	(no corresponde)	4	4 dobles + 1 simple = 5
Baño	(no corresponde)	1	1 doble
Recibidor	6.37	1 + timbre = 2	1 doble
Pasillo	3.25	1	1 doble
Galería	2.4 / 2	2	0
Suma		18 bocas	22 bocas

        Tabla 2

Subdivisión Circuitos

Habitación	IUG-1	TUG-1	IUG-2	TUG-2	TUG-A.A.
Comedor	--	--	3	4	--
Dormitorio 1	1	3	--	--	1
Dormitorio 2	2	3	--	--	--
Dormitorio 3	2	3	--	--	--
Cocina	--	--	4	5	--
Baño	1	1	--	--	--
Recibidor	--	--	2	1	--
Pasillo	1	1	--	--	--
Galería	--	--	2	--	--
Totales	7 bocas	12 bocas	11 bocas	10 bocas	1 boca

        Tabla 3

Demandas y Corrientes

	IUG-1	TUG-1	IUG-2	TUG-2	TUG-A.A.	Seccional
Cantidad de bocas	9 bocas	12 bocas	9 bocas	10 bocas	1 boca
DPMS (VA)	360	2200	360	2200	2200	6960
Tensión (V)	220	220	220	220	220	220
IB (A) de cada boca	1.64	10	1.64	10	10	33.28
Sección Línea y Neutro (mm2)	1.5	2.5	1.5	2.5	2.5	4
Sección Puesta a Tierra (mm2)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4
IZ (A) de los cables	15	21	15	21	21	28
IN (A) del ITM	10	16	10	16	16	25

Tablas de Insumos Eléctricos

        Tabla 4

Insumos por Habitación

	B	C	D1	D2	D3	P	EC	R	G	Suma	$ un.	$
Octogonal PVC Genrod	1	4	2	2	1	2	4	1	2	19	450	8550
Caja 10 x 5 PVC Genrod	2	8	4	4	4	3	6	2	1	34	400	13600
Tomas 2x10 A Cambre	2	9	6	6	6	2	8	2	0	41	6000	246000
Tecla Simple Cambre 10 A	1	4	1	2	2	0	2	2	0	14	3490	48860
Tecla Combinada Cambre	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2250	4500
Tecla Timbre Cambre	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3700	3700
Total					325210

Referencias para leer la Tabla 4:

B = Baño
C = Cocina
D1 = Dormitorio 1
D2 = Dormitorio 2
D3 = Dormitorio 3
P = Pasillo
EC = Estar Comedor
R = Recibidor
G = Galería

Tabla 5

Insumos por Circuito (mts)

	IUG-1	IUG-2	TUG-1	TUG-2	A.A.	Seccional	$/mts	$
Caño Corrugado 3/4´´	0	0	29	17	8	7	312	19032
Caño Corrugado 5/8´´	36	45	0	0	0	0	264	21384
Cable 2.5 mm2 celeste	0	0	29	17	8	0	595	32130
Cable 2.5 mm2 marrón	0	0	29	17	8	0	595	32130
Cable 2.5 mm2 P.E	0	0	29	17	8	0	595	32130
Cable 1.5 mm2 celeste	36	45	0	0	0	0	372	30132
Cable 1.5 mm2 marrón	36	45	0	0	0	0	372	30132
Cable 6 mm2 Marrón	0	0	0	0	0	15	1488	22320
Cable 6 mm2 Celeste	0	0	0	0	0	15	1488	22320
Total					241710

        Tabla 6

Insumos Generales

		$ un.	$
ITM 32 A	1	5784	5784
ITM 10 A	2	5784	11568
ITM 16 A BAW	3	17100	51300
ID 40 A ABB	1	73000	73000
Caja Para Pilar 8 Módulos IP 54 Conextube	1	15600	15600
Caja Din 8 a 12 mod EXT pvc con ventana TAAD	1	4700	4700
Conector PVC Genrod 3/4´´	70	190	13300
Conector PVC Genrod 5/8´´	50	254	14500
Jabalina 3/8´´ 1.5 m, tomacable y Caja inspección	1	23000	23000
Bornera P. a T. Distribuidor 7 Tomas BAW	1	5444	5444
Cable 4 mm2 verde/amarillo	7 mts	998	6986
Caño p.v.c. rígido doblado en frío 3/4´´	9 mts	3680	11040
Caja Estanca 10 x 10 x 6 EXT	1	2600	2600
Total			238822

Total Presupuestado de Insumos Eléctricos: $ 805.742.-